多功能排练厅改造要求

- 演出厅内舞台两侧窗户需用砖砌上（ 留出上下场门）。拆除舞台两侧的防盗窗。

- 演出厅内观众席两侧防盗窗需要重新粉刷，并配置防紫外线窗帘。

- 舞台两侧做成轻钢龙骨、石膏板加聚酯纤维面板的里小外大的倾斜处理，舞台墙面为聚酯纤维吸音板，要求防火。

- 原舞台两侧和顶部木质结构均需拆除。

- 舞台两侧需新开上场门和下场门，加上原外侧2扇门，后面1扇门，共5扇门均需做成双开钢制防盗门。上下场门内侧粘贴聚酯纤维吸音板，颜色和舞台两侧一致。

- 舞台上场口与下场口各做三级台阶，每级台阶高度为0.2m，台阶外贴防滑花岗岩。

- 新舞台为长方形（5.5m*9.6m），舞台需加厚高度至0.6m，舞台地面铺设实木地板，地板为圣象实木地板橡木系列，厚度1.2cm，环保E1级并安装2个防漏电地插电源。

- 原有观众席顶部拆除，更换线路和照明，重新做吸音石膏板吊顶，顶部尽量上提，顶部做成波浪式，舞台顶部专业灯光处需做深色处理。

- 观众席顶层灯光用嵌入式飞利浦3*20W格栅灯照明，做成横4*竖6。舞台顶部为朗能15cm筒灯，四排每排八支。

- 演奏厅侧墙、后墙使用C50轻钢龙骨,內加玻璃吸音棉，外上石膏板，最外层为生态木吸音板。

- 室内所有桌椅全部拆除，地面做平整处理，观众席第一排至舞台距离需2米，以保证观赏效果及调音设备的安放；最后一排与后墙距离需2米，以保证追光灯、摄像机、空调等设备安放及观众通道的畅通。

- 配备与多功能排练厅相匹配的电压及必备的消防设施。

- 下场门至后门处安装三个路灯。

14.上下场门做钢构6+6夹胶玻璃防雨棚，其长宽为1.5*3米，参照原音乐楼一楼做法。

15.新增软席座椅，带写字板，参数另附。

16.观众席前有灯光需要安装，到时可以与灯光设备厂家联系共同完成。

17.线路改造包括：舞台上下两侧及后面墙要求有4个电源插头，顶部照明灯光，空调电源，顶部专业灯光电源及布线，路灯电源，舞台右侧有音响电源，观众席后部追光灯处至少三个电源插座，观众席中部两侧需安置两个电源插头，电源插头均为5孔防漏电插头。顶部专业灯光电源及布线为确保安全需单独走线与控制。

附：多功能厅装修参考效果图

从前往后

从后向前